UTILISATION ET ENTRETIEN DE L’ENCEINTE DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE  DANS L’ANIMALERIE DE NIVEAU 1 DU COMPLEXE DE BIOÉVALUATION

Objectif : 	Fournir une procédure afin d’expliquer les méthodes d’utilisation et d’entretien de l’enceinte de sécurité biologique utilisée dans l’animalerie de niveau 1 du Complexe de bioévaluation.

# Cibles :           	Cette procédure doit être observée par toutes les personnes qui travaillent avec l’enceinte de sécurité biologique.

Responsables : 	Directrice de la Division ferme et animaleries (FANI) ou son représentant désigné.

Généralités :

    - Les manipulations des souris et des cages provenant des salles d’hébergement 0313-1 et 0315-1, doivent être réalisées en tout temps sous une  enceinte de sécurité biologique.

    - L’ensemble du matériel présent dans les salles d’hébergement 0313-1 et 0315-1 et tout matériel entrant en contact avec les souris doit être autoclavé ou désinfecté au préalable : étiquettes d’oreilles, pince, cages, bouteilles d’eau, etc. Se référer au personnel de FANI si le matériel ne peut être autoclavé ou désinfecté de façon habituelle. Vaporiser le matériel avant de l’introduire dans l’enceinte.

    - La surface de travail ainsi que l’intérieur de l’enceinte doivent être désinfectés avant et après chaque utilisation à l’aide du désinfectant approprié (Peroxigard®).

    - Lorsque la ventilation de l’enceinte est active, ne jamais vaporiser de désinfectant dans l’enceinte, le Peroxigard® est corrosif pour le filtre HEPA. À la place, utiliser un linge imbibé de désinfectant ou tremper le matériel dans un récipient contenant le désinfectant.

    - Lors des manipulations, il faut considérer l’extérieur de la cage d’hébergement comme étant potentiellement souillé.

    - Il est primordial de toujours désinfecter les gants et les manchons chaque fois qu’ils entrent dans l’aire de travail de l’enceinte et pour chaque manipulation faite sur l’extérieur d’une cage. La désinfection se fait soit en les vaporisant de désinfectant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant. Le manipulateur doit s’assurer de ne jamais faire dégoutter de désinfectant dans les cages d’hébergement.

    - Dans l’enceinte de sécurité biologique, toujours déposer les couvercles des cages d’hébergement sur le côté. Ne pas les déposer à plat (filtre vers le bas), car les filtres risquent de se contaminer.

    - Vérifier que les bouches d’admission et d’évacuation d’air ne sont pas obstruées. Vérifier que l’air est aspiré vers l’intérieur de l’enceinte en tenant un papier léger au milieu du bord du panneau

    - Ne pas déposer le matériel ou l’équipement sur la grille située à l’avant de l’enceinte.

    - Faire les manipulations le plus possible à l’arrière dans la zone de travail.

    - Ne déplacer aucun appareil et éviter tout mouvement brusque des mains et des bras dans la zone d’accès à l’avant. Éviter d’entrer et de sortir inutilement les mains et avant-bras. Glisser les mains perpendiculairement au panneau avant pour entrer ou sortir de l’enceinte. Laisser stabiliser le flux d’air de l’enceinte avant de se remettre au travail.

    - Lorsque l’écran protecteur est fermé au complet, la ventilation ne fonctionne pas.

    - Il est possible d’ajuster la hauteur de l’enceinte (bouton noir à gauche de l’appareil sous l’appui-bras).

    - S’assurer que la valve d’évacuation des liquides (manette noire située à droite de l’appareil sous l’appui-bras) soit toujours en position fermée (horizontale).

    - Les désinfectants à base de chlore ou d’halogène sont dommageables pour l’acier inoxydable. Ne pas les utiliser.

    - Le nettoyeur à vitre est dommageable pour l’acier inoxydable. Si le nettoyeur vient en contact avec l’acier, l’essuyer immédiatement.

    - Il est interdit d’utiliser un brûleur à gaz avec flamme vive dans l’enceinte.

    - Lors d’une panne ou d’un bris de l’enceinte, informer le personnel de FANI dans les plus brefs délais. En dehors des heures de travail, faites le 7771.

Procédures :

- Préparation de l’enceinte de sécurité biologique avant usage

- Ouvrir la lumière.

- S’assurer que l’enceinte soit propre. Si elle n’est pas propre (présence de litière, Nestlets, etc.), nettoyer la surface de travail à l’aide de papier à main, jeter le papier à la poubelle.

- Vaporiser de désinfectant les surfaces intérieures de l’enceinte (les parois internes en acier, l’écran protecteur vitré ainsi que la surface de travail). Ne pas essuyer.

- Couvrir la surface de travail avec des serviettes propres (piqués blancs) imbibée de désinfectant.

- Si la surface extérieure de l’écran protecteur vitré est sale, la nettoyer à l’aide d’un linge imbibé de nettoyeur à vitres.

- Remplir un récipient de désinfectant (pour le trempage des doigts), le vaporiser de désinfectant et l’introduire sous l’enceinte. On peut aussi introduire un linge imbibé de désinfectant sous l’enceinte pour la désinfection du bout des doigts.

- Baisser l’écran protecteur vitré dans ses limites de fonctionnement en s’assurant que l’ouverture de la fenêtre ne soit pas plus haute que la ligne de sécurité (jusqu’à ce que le témoin lumineux de la lumière soit éteint).

- Allumer la ventilation de l’enceinte.

- Attendre 15 minutes pour la calibration de l’appareil.

- Manipulation à l’intérieur de l’enceinte de sécurité biologique : observation des

animaux, pose de boucles d’identification, prélèvements, génotypage, changement de

cages, euthanasie, etc.

- Vaporiser les gants et les manchons de désinfectant.

- Approcher un chariot à côté de l’enceinte et y déposer une serviette (piqué) imbibée de désinfectant.

- Déposer le matériel (pince, ciseau, boucles d’oreille, bécher, etc.) requis pour faire les manipulations sur la serviette (piqué) imbibée située sur le chariot. Vaporiser le matériel de désinfectant et l’introduire sous l’enceinte. Si un bac contenant le matériel requis est utilisé, désinfecter les surfaces extérieures du bac de matériel soit en les vaporisant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant. Déposer le bac désinfecté à l’intérieur de l’enceinte

- Si de la nourriture doit être ajoutée aux cages, apporter un contenant de nourriture et le déposer sur la serviette imbibée située sur le chariot. Désinfecter les surfaces extérieures du contenant de moulée soit en les vaporisant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant. Déposer le contenant de moulée désinfecté à l’intérieur de l’enceinte.

- Répéter les étapes précédentes si des bouteilles d’eau doivent être ajoutées aux cages.

- Lors du sevrage ou lors des formations de nouvelles cages pour l’élevage, apporter une cage propre provenant du support ventilé et la déposer sur la serviette imbibée située sur le chariot. Si le support ne contient aucune cage propre vide, se référer à la section 3 (Ajout de cages propres dans le support ventilé). Désinfecter les surfaces extérieures de la cage propre (sauf le filtre) soit en les vaporisant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant. Déposer la cage propre désinfectée à l’intérieur de l’enceinte.

- Apporter la cage à manipuler et la déposer sur la serviette imbibée située sur le chariot. Désinfecter les surfaces extérieures de la cage à manipuler (sauf le filtre) soit en les vaporisant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant.

- Vaporiser les gants et les manchons de désinfectant.

- Déposer la cage à manipuler, désinfectée, à l’intérieur de l’enceinte.

- Enlever le couvercle de la cage propre et le déposer sur le côté.

- Enlever le couvercle de la cage à manipuler et le déposer sur le côté.

- Désinfecter le bout des doigts en les trempant dans le bécher contenant le désinfectant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant. Ne jamais s’essuyer les doigts sur le piqué.

- Transférer les souris par la base de la queue ou la peau du dos dans la cage propre en utilisant une pince désinfectée (qui trempe dans un bécher contenant du désinfectant,  essuyer la pince lorsqu’on la retire du bécher pour enlever l’excédent de désinfectant). Vérifier sommairement l’état de santé de l’animal durant cette opération.

- Si de la nourriture doit être ajoutée, retirer le couvercle du contenant de nourriture et le déposer sur le côté.

- Désinfecter le bout des doigts en les trempant dans le bécher contenant le désinfectant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant puis transférer la nourriture en utilisant la pelle à moulée.

- Remettre le couvercle sur le contenant de nourriture.

- Désinfecter le bout des doigts en les trempant dans le bécher contenant le désinfectant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant.

- Procéder de la même façon si des bouteilles d’eau doivent être ajoutées.

- Procéder aux autres manipulations requises (génotypage, prélèvement sanguin, pose de boucles d’oreille, etc.). Ne pas oublier de vaporiser les gants et les manchons de désinfectant lorsqu’on entre les mains sous l’enceinte et ne pas oublier de désinfecter le bout des doigts en les trempant dans le bécher contenant le désinfectant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant lorsqu’on manipule l’extérieur d’une cage souillée ou des souris de cages différentes.

- Remettre le couvercle sur la nouvelle cage.

- Remettre le couvercle sur la cage souillée.

- Remettre les cages hébergeant les souris dans le support à cages ventilées. Si la cage souillée est vide ou si elle contient des animaux à euthanasier, la déposer sur le chariot de l’antichambre.

- Ajout de cages propres dans le support ventilé

- Ouvrir le sac contenant les cages préparées. Ces cages sont situées sur l’étagère de la salle d’hébergement et identifiées sous le nom « cage complète ».

- Prendre une cage en prenant soin de ne pas ouvrir complètement le sac. Faire attention pour ne pas ouvrir la cage.

- Déposer la cage sur une tablette du support ventilé.

- Fermer le sac.

- Entretien de l’enceinte de sécurité biologique à la fin des manipulations

### Laisser fonctionner l’enceinte 5 minutes après la fin de son utilisation.

### Vider l’aire de travail de l’enceinte.

### Laver, désinfecter et ranger le matériel.

### Fermer la ventilation de l’enceinte.

### Suspendre les linges et les serviettes (piqués) sur la barre transverse du chariot. Déposer les manchons sur la tablette du chariot.

### Vaporiser de désinfectant les surfaces intérieures de l’enceinte (les parois internes en acier, l’écran protecteur vitré ainsi que la surface de travail). Laisser agir 5 minutes et si nécessaire, essuyer l’excédant avec du papier à main. Jeter le papier à la poubelle.

### À l’aide d’un linge imbibé d’un nettoyeur à vitres, nettoyer l’écran protecteur (face interne et externe).

### Fermer la lumière de l’enceinte.

### Fermer l’écran protecteur au complet.

### Si on veut utiliser à nouveau l’enceinte, répéter les étapes de la section 1.

- Changements de cages pour le personnel de FANI

### Sur l’étagère, vaporiser avec le désinfectant le sac de nylon contenant les cages d’hébergements autoclavées.

### Défaire le nœud d’attache, approcher le sac de nylon contenant les cages près de l’enceinte et faire glisser les cages sous l’enceinte.

### Suivre les mêmes étapes pour entrer sous l’enceinte le support à bouteilles d’eau et les cages contenant la moulée.

### Retirer la cage souillée à changer du support ventilé, la déposer sur le chariot et désinfecter les surfaces extérieures de la cage (sauf le filtre) soit en les vaporisant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant. Nettoyer la tablette du support où se situait la cage avec un linge imbibé de désinfectant, laisser le linge à l’endroit où la cage doit être mise.

### Vaporiser les gants et les manchons de désinfectant.

### Introduire la cage sous l’enceinte. Retirer le couvercle de la cage souillée le déposer sur le côté.

### Désinfecter le bout des doigts en les trempant dans le bécher contenant le désinfectant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant.

### Transférer la mangeoire de la cage souillée à la cage propre. Remplir de nourriture et changer la bouteille d’eau s’il ya lieu.

### Désinfecter le bout des doigts en les trempant dans le bécher contenant le désinfectant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant.

### Transférer les souris par la base de la queue ou la peau du dos dans la cage propre en utilisant une pince désinfectée (qui trempe dans un bécher contenant du désinfectant,  essuyer la pince lorsqu’on la retire du bécher pour enlever l’excédent de désinfectant). Vérifier sommairement l’état de santé de l’animal durant cette opération.

### Replacer le couvercle sur la cage propre

### Placer la cage propre dans le support à cage.

### Avant de sortir la cage souillée de l’enceinte, prendre un échantillon de litière souillée avec une cuillère puis la déposer dans le contenant approprié.

### Répéter les étapes précédentes pour toutes les autres cages.

### Terminer par le changement de cage des sentinelles.

- Entretien fait par le personnel de FANI

### Un registre (cartable) identifié pour chacune des enceintes de sécurité biologique est placé près de l’équipement. Ce registre contient un formulaire qui doit être rempli par le personnel selon les directives reçues (voir le formulaire « Entretien de l’enceinte de sécurité biologique » en annexe.

### Une fois par semaine :

### Retirer la surface de travail et nettoyer et désinfecter l’espace sous cette dernière;

### Inspecter les pré-filtres :

### les nettoyer sous l’eau du robinet;

### ou les changer si la quantité de débris est excessive et nuit à la filtration de l’air;

### Vérifier le manomètre indiquant l’efficacité des filtres HEPA. La pression initiale est de 0.5 w.g¹. Toute augmentation de 0.1 doit être signalée et évaluée par un technicien certifié.

### Une fois par mois :

### À l’aide d’un linge humide, nettoyer les surfaces extérieures de l’enceinte, particulièrement le devant et le dessus afin d’enlever les poussières accumulées.

### Annuel :

### Certification exécutée par une firme externe.

### ¹ w.g. : water gauge = pouce d’eau gauge

Procédure en lien :

Approbation :

| Directrice, Division ferme et animaleries : | Signature : | Date : |
| --- | --- | --- |
| Josée Dupras |  |  |
| Direction des immeubles : | Signature : | Date : |
| N/A |  |  |
| Division santé sécurité au travail : | Signature : | Date : |
| N/A |  |  |

ANNEXE : Formulaire : Entretien de l’enceinte de sécurité biologique

| No Salle d’hébergement |  | Légende : |
| --- | --- | --- |
| No de l’équipement |  | ( = Effectué |
| Mois/Année : |  | ( = Non effectué ou non applicable |
|  |  | 1 = pré-filtre changé |
| Jours du mois | Hebdomadaire | Mensuel Annuel |  |
|  | Nettoyage de l’espace sous la surface de travail | Vérification du pré-filtre | Vérifier le manomètre (normale : 0.5) | Nettoyage de la surface extérieure | Certification annuelle | Initiales / Date |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| remarque |  |